## Slide 1
ICCAD 2026 #707 Rebuttal 工作总结
Measured Layer Sensitivity Guides Mixed-Precision ADC Allocation for CIM-Based LLM Inference
审稿人核心质疑 | 补充实验 | 关键结果
机理只是定性假设 707A-W1 · 707C-W2/C3/Q2 · 707D-W3 | 解析分解 + 诊断 Table S4 | D_gran ×4.06 / D_ovl ×1.00;局部误差跨度 740× → 输出漂移仅 1.6×(解耦)⇒ 必须直接测 ΔPPL
baseline 不可用(PPL 36→300) 707C-C7 · 707D-W1/C1/Q1 | OPT-125M 可用工作点 max-clip | 权重 INT8 几乎无损(42.5→42.5);max-clip 8b → PPL 93;Wfc2 最敏感、FFN ≫ attention
缺现代模型完整流程 707A-W2 · 707C-C8 | Qwen2-7B 完整 profiling→ILP→PPA Table S3 | 省 34% ADC 面积+能耗 @ +1.8% PPL;下游 PIQA/BoolQ 差 ~1.6pp;proxy-blind → PPL 1938
PPL 作优化信号是否稳健 707C-C2/Q1 | token 级 NLL 重算 Table S1 | 逐组排序 Spearman ρ = 1.0,ILP 分配完全不变(PPL=exp(NLL) 单调,可证)
排序鲁棒性 707A-W1 · 707C-Q2 · 707D-W3 | 探针深度 × 种子扫描 Table S2 | FFN > attention 在 7/9 设置成立;7→4 探针下 ≈ 11×
ADC 实现 / 硬件开销 707B-W1 · 707D-W2/Q2/Q3 | 实现细节 + 开销澄清 CR-4 | 45nm / MLSA / 128×128 RRAM;group 级无额外 mux/路由/时序,仅 per-array 位宽寄存器
结论:三类核心质疑(机理定性 · baseline 不可用 · 缺现代模型与硬件细节)全部转化为新证据 —— 逐条有据、与论文自洽、诚实可复现。